Перечень

мероприятий для многоквартирного дома как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, приведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый в 2020 году ЭМУП «Жилкомхоз» для

МКД № 12 по ул. Космонавтов

адрес многоквартирного дома

| № | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях на 1 м2 / экономия, полученная в результате реализации в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Перечень основных мероприятий |
| Система отопления и горячего водоснабжения |
| 1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили, запорные вентиля, воздуховыпускные клапаны | УО, ПО | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | 143,52 руб. на 1м2 / 30% (плановый срок окупаемости - 3,4 года ) |
| 2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины | УО, ПО | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0,38 руб. на 1м2 / 10% (плановый срок окупаемости -0,9 года) |
| 3 | Установка индивидуального прибора учета горячей воды | учет горячей воды, потребленной в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме | ------ / /------ | ПО | Плата по гражданско-правовому договору | Периодический осмотр. Поверка, ремонт | 0,43 руб. на 1м2 / 10% (плановый срок окупаемости -6,5 года) |
| Перечень дополнительных мероприятий |
| Система отопления и горячего водоснабжения |
| 4 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления | 1) увеличение срока службы эксплуатации трубопроводов 2) снижение утечек воды 3) снижение числа аварий 4) рациональное использование тепловой энергии 5) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные предизолированные трубопроводы, арматура | УО | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 356,35 руб. на 1м2 / 12% (плановый срок окупаемости - 7,2 года) |
| 5 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 1) увеличение срока службы эксплуатации трубопроводов 2) снижение утечек воды 3) снижение числа аварий 4) рациональное использование тепловой энергии и воды 5) экономия потребления тепловой энергии в системе ГВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | УО | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 133,60 руб. на 1м2 / 10% (плановый срок окупаемости -5,6 года) |