АКТ

г. Сыктывкар                                                                                                от «___» _________ 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Абонент (представитель Абонента): ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(наименование Абонента, должность, Ф.И.О.)

Представитель подрядчика: __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(наименование организации выполнившей работы, должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт о проведении гидропневматической промывки внутренней системы отопления __________________ водой объекта Абонента, расположенного

холодной/горячей

по адресу: _____________________________________

Время промывки _________ час.

Условный диаметр патрубка сброса воды ________ мм.

Давление _______ кгс/см2.

Произведена (не произведена) термическая дезинфекция трубопроводов местной системы отопления путем двукратного заполнения химочищенной горячей водой с температурой не ниже 60 0С.

Абонент (представитель Абонента):    ____________  / ___________________ /

(подпись, печать)                            (Ф.И.О.)

Представитель подрядчика:                 ____________  / ___________________ /

(подпись, печать)                            (Ф.И.О.)

Подтверждаю факт проведения промывки с использованием _______________ воды.

холодной / горячей

Представитель теплоснабжающей организации: техник по учету ЭМУП «Жилкомхоз»

_________________________ Белякова Н.Т.

(подпись, печать)

Абонент (представитель абонента) и представитель теплоснабжающей организации согласовали следующее:

Объем теплоносителя для промывки системы отопления объекта рассчитывается по формуле:

, м3

где     π – постоянная величина (число Пи), принимается равной 3,14;

d – условный диаметр патрубка сброса воды;

g – ускорение свободного падения, принимается равным 9,8 м/с2;

p – давление, необходимое для промывки системы отопления (принимается по фактическим показаниям манометра) кгс/см2;

T – время промывки системы, час;

0,82; 3,6; 20 – эмпирические значения для перевода единиц измерения физических величин.

Тепловая энергия слитого теплоносителя определяется по формуле:

Q = V·0,065, Гкал

0,065 – норматив расхода тепловой энергии, используемый на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (утвержден Приказом Службы РК по тарифам)

Абонент (представитель Абонента):   ____________  / ___________________ /

(подпись, печать)                            (Ф.И.О.)

Представитель теплоснабжающей организации: техник по учету ЭМУП «Жилкомхоз»

_________________________ Белякова Н.Т.

(подпись, печать)