|  | ЭЖВИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛКОМХОЗ» г. Сыктывкар |
| --- | --- |

Республика Коми, 167026, г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, 20, тел. (8212) 62-59-00, факс (8212) 63-08-81, e-mail: ejkh@bk.ru,
ИНН 1121001681, КПП 112101001, р/счет:  40702810428000113403  Отделение № 8617 Сбербанка России , БИК 048702640

ТРЕБОВАНИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

2017/2018 г.г.

В соответствии с условиями договора теплоснабжения и поставки горячей воды, включение систем теплопотребления в отопительном периоде 2017/2018 г.г. (далее по тексту ОП) будет производиться при отсутствии задолженности за потреблённую тепловую энергию и теплоноситель, а также при наличии акта и паспорта готовности систем теплопотребления к работе в ОП (Приказ Министерства энергетики РФ № 103 от 24.04.2013г. «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»).

В соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» при подготовке систем теплопотребления и тепловых сетей к отопительному сезону Абоненту следует в срок до 1 сентября 2017г., школьным и дошкольным до 20 августа 2017г. выполнить следующие мероприятия:

- Назначить распорядительным документом лицо ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителя, аттестованных в установленном порядке в Управлении Ростехнадзора.

- По окончании отопительного периода произвести испытания трубопроводов наружных тепловых сетей на прочность и плотность (при наличии).

- Провести регламентные работы по текущему и капитальному ремонту тепловых сетей и систем теплопотребления Абонента.

- Провести испытания на прочность и плотность тепловых сетей, тепловых узлов, теплообменников, систем отопления, вентиляции и ГВС в присутствии представителя ЭМУП «Жилкомхоз» с оформлением соответствующих актов.

За трое суток до начала производства вышеуказанных работ необходимо в виде телефонограммы по тел.: 333-812 сообщить диспетчеру участка тепловых сетей о дате и времени проведения промывки и гидравлических испытаний с последующим направлением письменного уведомления в адрес ЭМУП «Жилкомхоз» или по факсу: 63-08-81 с обязательным предоставлением следующих данных:

а) какими силами будут выполнены работы по промывке (собственными или с привлечением сторонней организации (указать название организации));

б) ответственное лицо (Ф. И. О., телефон);

в) дата и время проведения работ;

г) вид ресурса, который будет использован при промывке (холодная вода или теплоноситель).

- Перед промывкой имеющиеся приборы учета (преобразователи расхода) рекомендуем демонтировать, во избежание выхода из строя или сбоя показаний. Сопло должно быть снято.

- Ревизию ограничительных (дроссельных) шайб и сопел.

- Установку дроссельных шайб и сопел.

- Ревизию арматуры и фланцевых соединений тепловых сетей, тепловых узлов и систем теплоснабжения.

- Защиту систем теплопотребления от повышения давления или температуры воды в них (установить предохранительные клапаны и регуляторы температуры воды), при возможности превышения допустимых параметров.

- Подготовить к сдаче в коммерческую эксплуатацию узла учёта тепловой энергии и теплоносителя, укомплектовать тепловой узел контрольно-измерительными приборами (термометры, манометры).

- Ремонт тепловой изоляции и антикоррозионного покрытия трубопроводов и тепловых энергоустановок.

- Герметизацию вводов инженерных сетей, оформление приямков и очистку приямков от мусора.

- Восстановить тепловую изоляцию тепловых сетей, тепловых пунктов и разводок систем отопления и ГВС в подвалах и на чердаках.

- Укомплектовать тепловой пункт контрольно-измерительными приборами.

- Ликвидировать наличие водоразборных кранов и прямых соединений трубопроводов с водопроводом и канализацией.

- Утеплить помещения тепловых узлов и помещений узлов учёта (при необходимости).

- Очистку помещений теплового узла от мусора и посторонних предметов, обеспечение освещения в помещении.

- Организовать отвод дренажных и случайных вод из помещения теплового узла в систему канализации.

- Составить паспорта тепловых энергоустановок, тепловых сетей и их принципиальные схемы.

- Составить инструкции для обслуживающего персонала и инструкции по обслуживанию тепловых энергоустановок.

- Привести в надлежащее состояние тепловой контур здания(й).

Выполненные мероприятия оформляются Абонентом промежуточными актами (акты промывки, гидравлических испытаний, акты осмотра систем теплопотребления) и предоставляются в 3-х экземплярах не позднее 18 августа 2017г. для рассмотрения в ЭМУП «Жилкомхоз» (адрес уточнить по тел.: 333-812).

Образцы Актов можно скачать на официальном сайте ЭМУП «Жилкомхоз»: www.ezkh.ru

При невыполнении необходимых мероприятий по подготовке к отопительному сезону Абонент несёт полную ответственность за последствия возможных аварийных ситуаций на своих тепловых сетях и системах теплопотребления.

Сообщаем, что с 15 июня 2017 г. начинается приём документов от Абонентов для подключения к системе теплоснабжения в отопительном сезоне 2017/2018 г.г.

Подача тепловой энергии и теплоносителя Абонентам с началом отопительного сезона производится при наличии следующих документов:

| Документ | Требования к документу |
| --- | --- |
| 1. Заявка на подключение в отопительном сезоне | Заявка должна содержать дату предполагаемого включения, а также номер договора теплоснабжения. Заявка подается в ЭМУП «Жилкомхоз» не менее чем за трое суток до предполагаемой даты включения. |
| 2. Акт сверки задолженности | Условием подключения в отопительном сезоне является отсутствие задолженности за использованные энергоресурсы (тепловая энергия, теплоноситель). |
| 3. Акт и паспорт готовности | Акт и паспорт должны быть подписаны комиссией, утвержденной Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар». Отсутствие паспорта и акта влечёт за собой отказ в подаче энергоресурсов по причине отсутствия технической готовности к их приему |
| 4. Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, его заместителя, прошедших обучение и проверку знаний в порядке, предусмотренном «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (наличие удостоверения и протокола о прохождении аттестации в Управлении Ростехнадзора). |
| 5. Другие документы, подтверждающие готовность Абонента к ОС. |

При отсутствии у Абонента на 15 сентября 2017 г. акта и паспорта готовности объекта к отопительному сезону, информация будет передана в Управление Ростехнадзора.

Информируем Вас:

- гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей Эжвинского района запланированы на 14.06.2017г. с 800  часов и до окончания работ;

- безводный период с 000 часов 10.07.2017г. по 23.07.2017г.

Обо всех изменениях производства работ на тепловых сетях будет сообщено дополнительно на

официальном сайте ЭМУП «Жимлкомхоз» www.ezkh.ru.

По вопросам приёма документов и технической готовности Абонента к приёму энергоресурсов обращаться по следующим телефонам:

| Участок тепловых сетей | 342-033 |
| --- | --- |
| Производственно-технический отдел | 62-56-38; 62-27-13 |

По вопросам сверки задолженности Абонента обращаться по телефону: 62-59-46.